## Slide 1
坐标转换与相机模型
从未如此美妙的培训

## Slide 2: 直角坐标系
常用的直角坐标系有左手系 和右手系 两种
不同库或软件使用的系各不相同（Eigen、Sophus、OpenCV、Unity等）
在编写或阅读与坐标系相关的代码时，一定要提前分辨代码中所使用的系是什么系，以及x、y、z轴指向什么方向
否则看了也是白看，写了也是白写

## Slide 3: 重要的坐标系
Unity，启动！

## Slide 4: 欧拉角
偏航角
俯仰角
横滚角
但想用欧拉角描述一个物体的旋转姿态，不仅得知道三个欧拉角的数值，三个轴的旋转顺序也很关键

## Slide 5: 万向死锁问题
由于欧拉角变换有顺序性，故在某些情况下会发生丢失自由度的情况

## Slide 6: 万向死锁问题
由于欧拉角变换有顺序性，故在某些情况下会发生丢失自由度的情况
不对啊，为什么y轴转动不能带动x轴动呢？

## Slide 7: 万向死锁问题
由于欧拉角变换有顺序性，故在某些情况下会发生丢失自由度的情况
因为变换的顺序是预先确定的顺序而非实际输入的顺序
不对啊，为什么y轴转动不能带动x轴动呢？

## Slide 8: 旋转矩阵
有没有什么办法能一次性描述所有轴的旋转变换呢？

## Slide 9: 旋转矩阵
我们假设某个单位正交基 经过一次旋转变成了
对于同一个向量a，它在两基坐标系下的坐标分别为：
和 ，则下列等式成立：
两侧同时左乘
有没有什么办法能一次性描述所有轴的旋转变换呢？

## Slide 10: 旋转矩阵 R
有没有什么办法能一次性描述所有轴的旋转变换呢？
寄，看不懂了
只用知道旋转矩阵用九个值描述了三个自由度，是“冗余”的，而欧拉角是“紧凑”的

## Slide 11: 平移矩阵 t
平移矩阵就很好理解了，用三个值描述变换时沿着三个轴平移的距离
我弟都会

## Slide 12: 变换矩阵 T
一次完整的坐标系转换包括旋转和平移过程
t

## Slide 13: 小结（喝口水）
怎样表示一次坐标转换？
听众1号 听众2号 听众3号 听众4号 听众5号

## Slide 14: 相机模型
什么是相机模型？
我是老PPT
B站关注耙耙柑种植者谢谢喵

## Slide 15
佩奇（实体）
透镜（聚光）
传感器（收集信号）
普通相机可以用针孔相机模型很好地近似
信号转换
佩奇.jpg
针孔相机模型

## Slide 16
相机的几何模型，用来反映实物信息到图像信息之间的映射关系
为了描述这种映射关系，我们需要在多个重要位置上建立坐标系：
①世界坐标系
②相机坐标系
③图像成像坐标系
④图像像素坐标系
实体
jpg
相机模型中的坐标系

## Slide 17
第一步：世界坐标系to相机坐标系
第二步：相机坐标系to像素坐标系
实体
jpg
成像过程
第一步与实物和相机的相对姿态有关，而第二步只与相机本身的参数有关，描述第二步过程的参数被称为相机内参，相机内参由内参矩阵和畸变参数矩阵共同表示

## Slide 18
内参矩阵
x
z
o
u
v
o
y
内参矩阵
像素坐标系
相机坐标系
①水平缩放因子fx，垂直缩放因子fy：由于透镜在水平与竖直方向的焦距不同，物体投影到成像平面时水平、竖直的放缩倍数不同，坐标系转换时需要乘以缩放因子
②水平平移因子Cx，垂直平移因子Cy：由于成像平面与像素平面原点选取不同，所以从成像坐标系转换到像素坐标系需要带上平移项
内参矩阵描述了相机坐标系与像素坐标系之间的坐标转换

## Slide 19
畸变参数矩阵
畸变参数矩阵描述了相机光学畸变的程度，其中相机畸变分为径向畸变和切向畸变
径向畸变：桶形畸变
径向畸变：枕形畸变
切向畸变
由于透镜折射原理，光线如果没有从透镜的光心经过，可能被过分偏折，也可能被偏折的不够，导致成像出现径向畸变
传感器平面与透镜平面不平行导致成像出现切向畸变

## Slide 20
畸变修正
径向畸变修正：
切向畸变修正：
离光心越远，畸变越明显
两平面不平行
对不起，我错了

## Slide 21
相机标定

## Slide 22: 小结（喝口水）
相机模型有哪些参数？
听众1号 听众2号 听众3号 听众4号 听众5号

## Slide 23: 姿态解算
姿态解算：即为求世界坐标系到像素坐标系的坐标转换，也称之为相机外参
相机成像是从右往左进行一次投影，而想求得坐标变换则需要从左往右进行一次反推
然而已经被降维打击了，缺少一维深度信息

## Slide 24: 姿态解算
还真是
那假设我知道佩奇身高一米八，体宽一米二，我又知道相机内参和照片中佩奇的位置和大小，那我是不是能解出佩奇实际的三维位置信息？

## Slide 25: PNP解算
PNP解算：给定n个3D空间参考点，以及各点在相机图像上对应的成像点，求参考点所在坐标系与相机的空间关系。
已知条件一：给定匹配点对：世界坐标系（图中OwXwYwZw）下的n个3D点坐标及其对应在图像坐标系（图中ouv）下的2D点坐标
已知条件二：相机内参
求：世界坐标系OwXwYwZw与相机坐标系OcXcYcZc之间的位姿变换关系

## Slide 26: PNP应用

## Slide 27: 小结（又喝水）
最少需要几对点才能解算位姿?
听众1号 听众2号 听众3号 听众4号 听众5号

## Slide 28: 课后作业
1.使用Eigen库实现欧拉角转旋转矩阵，并实现坐标系转换可视化
2.在matlab中用给定好的图片集进行相机标定，给出参数并说明各参数含义
3.用给定装甲板图片实现一次PNP解算，获得的R，t需带入任务一进行可视化检验

## Slide 29: 总结
听众6号 听众7号 听众8号 听众9号 听众10号
听众1号 听众2号 听众3号 听众4号 听众5号